## Slide 1
Водонагревательное оборудование 2019

## Slide 2
Ассортимент водонагревателей 2019

## Slide 3
ОПТИМАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
10л
15л
30л
100
30л
50л
80л
100
30л
50л
80л
100
VIVA
DIAMANTE INOX
TINO
GEMMA INOX
OLA
TinoSS
SUPREMO INOX
10л
15л
30л
100
30л
50л
80л
100
STELLA INOX

## Slide 4
КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР
И ВНУШИТЕЛЬНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ!
Мини-накопительные водонагреватели

## Slide 5
КОМПАКТНЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
С НЕРЖАВЕЮЩИМ РЕЗЕРВУАРОМ
Серия TinoSS

## Slide 6
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1,5 кВт
10л
15л
Компактные накопительные водонагреватели / Серия TinoSS
Модель | RWH-TS10-RS RWH-TS10-RSU | RWH-TS15-RS RWH-TS15-RSU
Объём бака, л | 10 | 15
Параметры электропитания, В/Гц | 220-230~/50 | 220-230~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 1500 | 1500
Номинальная сила тока, А | 10 | 10
Степень влагозащиты | IPX4 | IPX4
Класс электрозащиты | I | I
Вес нетто, кг | 4.5 | 5.2
Вес брутто, кг | 5.2 | 6.0
Размеры прибора, мм | 375*270*270 | 465*270*270
Размеры упаковки, мм | 418*310*310 | 505*310*310

## Slide 7
Внутренний бак и все компоненты выполнены из высококачественной нержавеющей стали Goliath 1 мм
Медный нагревательный элемент
мощностью 1,5 кВт быстро нагревает воду и прослужит действительно долго
Магниевая защита
Магниевый анод защищает внутренний резервуар от коррозии и смягчает образующуюся накипь.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Компактные накопительные водонагреватели / Серия TinoSS

## Slide 8
Защита от теплопотерь. Надежный пенополиуретановый термоизолирующий материал между внутренним баком и корпусом
Система безопасной эксплуатации Security Project: Защита от избыточного давления воды и протечек,защита от перегрева.
Высокий класс влагозащиты IPX4
Заботливый режим iLike
Компактный корпус из ABS-пластика
обеспечивает привлекательный внешний вид. Позволяет разместить водонагреватель в ограниченном пространстве
ПРЕИМУЩЕСТВА
Компактные накопительные водонагреватели / Серия TinoSS

## Slide 9
КОМПАКТНЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С ЭМАЛИРОВАННЫМ РЕЗЕРВУАРОМ
Серия TINO

## Slide 10
Модель | RWH-T10-RE RWH-T10-REU | RWH-T15-RE RWH-T15-REU
Объём бака, л | 10 | 15
Параметры электропитания, В/Гц | 220-230~/50 | 220-230~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 1200 | 1500
Номинальная сила тока, А | 5,5 | 6,8
Класс влагозащиты | IPX4 | IPX4
Класс электрозащиты | I | I
Вес нетто, кг | 6,9 | 8,5
Вес брутто, кг | 8,0 | 9,8
Размеры прибора, мм | 365х309х309 | 461х309х309
Размеры упаковки, мм | 390х335х334 | 486х335х334
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1,2 и
1,5 кВт
10л
15л
Компактные накопительные водонагреватели / Серия Tino

## Slide 11
ПРЕИМУЩЕСТВА
Устойчивость внутреннего бака к коррозии и ржавчине
Технология равномерного покрытия внутреннего бака увеличенным слоем антибактериальной BIO-эмали от ведущего мирового производителя FERRO
Компактный корпус из ABS-пластика
обеспечивает привлекательный внешний вид. Позволяет разместить водонагреватель в ограниченном пространстве
Медный нагревательный элемент
мощностью 1,2 кВт и 1,5 кВт (10 и 15л.) быстро нагревает воду и прослужит действительно долго
Компактные накопительные водонагреватели / Серия Tino

## Slide 12
Эмалированные водонагреватели

## Slide 13
КРУГЛЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
С ЭМАЛИРОВАННЫМ РЕЗЕРВУАРОМ
Серия OLA
RWH-O50-RE

## Slide 14
Модель | RWH-O30-RE | RWH-O50-RE | RWH-O80-RE | RWH-O100-RE
Объём бака, л | 30 | 50 | 80 | 100
Параметры электропитания, В/Гц | 220-230~/50 | 220-230~/50 | 220-230~/50 | 220-230~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 1500 | 1500 | 2000 | 2000
Номинальная сила тока, А | 6,8 | 6,8 | 9,1 | 9,1
Класс влагозащиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4
Класс электрозащиты | I | I | I | I
Вес нетто, кг | 11,9 | 17,5 | 20 | 23
Вес брутто, кг | 13,8 | 19,5 | 22 | 25,4
Размеры прибора, мм | 515×380×407 | 736×380×407 | 1070×380×407 | 875×450×474
Размеры упаковки, мм | 570×410×430 | 770×410×430 | 1100×410×430 | 960×465×490
1,5 и
2,0 кВт
30л
50л
80л
100
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Круглые накопительные водонагреватели / Серия OLA

## Slide 15
Устойчивость внутреннего бака к коррозии и ржавчине
Технология равномерного покрытия внутреннего бака увеличенным слоем антибактериальной BIO-эмали от ведущего мирового производителя FERRO
Термометр на фронтальной панели позволяет пользователю контролировать текущую температуру воды в резервуаре
Медный нагревательный элемент
мощностью 1,5 кВт и 2 кВт (80 и 100 л) быстро нагревает воду и прослужит действительно долго
ПРЕИМУЩЕСТВА
Круглые накопительные водонагреватели / Серия OLA

## Slide 16
Защита от теплопотерь. Надежный пенополиуретановый термоизолирующий материал между внутренним баком и корпусом
Система безопасной эксплуатации Security Project: Защита от избыточного давления воды и протечек (предохранительный клапан, Италия), защита от перегрева.
Высокий класс влагозащиты IPX4
Заботливый режим iLike
Белоснежное покрытие корпуса водонагревателя, устойчивое к царапинам и ржавчине
ПРЕИМУЩЕСТВА
Круглые накопительные водонагреватели / Серия OLA

## Slide 17
КРУГЛЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С ЭМАЛИРОВАННЫМ РЕЗЕРВУАРОМ
Серия VIVA
RWH-V30-RE
RWH-V50-RE
RWH-V80-RE
RWH-V100-RE

## Slide 18
Устойчивость внутреннего бака к коррозии и ржавчине
Технология равномерного покрытия внутреннего бака увеличенным слоем антибактериальной BIO-эмали от ведущего мирового производителя FERRO (США, Испания)

## Slide 19
Визуальное превосходство, компактные размеры установки. Бак меньше в диаметре, а, значит, у Вас больше свободного места!
450 мм
340 мм*
*Модель с объемом 30/50 литров.
450 мм*
Серия VIVA
RWH-V-RE

## Slide 20
ИЗЫСКАННЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН
Традиции и современность в уточненном дизайне каждого прибора ROYAL Clima
MAMMA MIA!
LED-дисплей
Индикация нагрева и температуры воды в баке
Голубой LED-дисплей для контроля за уровнем нагрева воды

## Slide 21
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | RWH-V30-RE | RWH-V50-RE | RWH-V80-RE | RWH-V100-RE
Объём бака, л | 30 | 50 | 80 | 100
Параметры электропитания, В/Гц | 220-230~/50 | 220-230~/50 | 220-230~/50 | 220-230~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Номинальная сила тока, А | 6,3 | 6,3 | 6,8 | 6,8
Класс влагозащиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4
Класс электрозащиты | I | I | I | I
Вес нетто, кг | 12.8 | 15 | 20,9 | 25,9
Вес брутто, кг | 15.1 | 17 | 25 | 30
Размеры прибора, мм | 530х340х340 | 780х340х340 | 860х410х410 | 1031х410х410
Размеры упаковки, мм | 670х390х390 | 920х390х390 | 1008х455х455 | 1179х455х455
30л
50л
80л
100
Круглые накопительные водонагреватели / Серия VIVA
1,5 кВт

## Slide 22
Устойчивость внутреннего бака
к коррозии и ржавчине
Технология равномерного покрытия внутреннего бака увеличенным слоем антибактериальной BIO-эмали от ведущего мирового производителя FERRO
Голубой LED-дисплей для контроля за уровнем нагрева воды
ПРЕИМУЩЕСТВА
Круглые накопительные водонагреватели / Серия VIVA
LED

## Slide 23
Высокая скорость нагрева воды благодаря высококачественному медному нагревательному элементу ROYAL Clima Cu+
Медный нагревательный элемент
мощностью 1,5 кВт быстро нагревает воду и прослужит действительно долго
Защита от теплопотерь. Надежный пенополиуретановый термоизолирующий материал между внутренним баком и корпусом
Система безопасной эксплуатации Security Project: Защита от избыточного давления воды и протечек (предохранительный клапан - Италия), защита от перегрева.
Высокий класс влагозащиты IPX4
Заботливый режим iLike
Белоснежное покрытие корпуса водонагревателя, устойчивое к царапинам и ржавчине
ПРЕИМУЩЕСТВА
Круглые накопительные водонагреватели / Серия VIVA

## Slide 24
Водонагреватели из нержавеющей стали

## Slide 25
ПЛОСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Серия STELLA Inox
NEW
Универсальная установка

## Slide 26
Внутренний бак и все компоненты выполнены из высококачественной нержавеющей стали Goliath
Устойчивость внутреннего
бака к коррозии и ржавчине
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
GOLIATH

## Slide 27
Внутренний бак и все компоненты выполнены из высококачественной нержавеющей стали Goliath
Защита от теплопотерь. Надежный пенополиуретановый термоизолирующий материал между внутренним баком и корпусом
“Скрытая” установка крышек
Металлический корпус и технология “скрытой” установки крышек
Универсальная установка как вертикально, так и горизонтально
ПРЕИМУЩЕСТВА
Плоские накопительные накопительные водонагреватели / Серия STELLA Inox

## Slide 28
Медный нагревательный элемент
2 кВт быстро нагревает воду и прослужит действительно долго
Индикация нагрева
Индикатор нагрева
Защита от теплопотерь. Надежный пенополиуретановый термоизолирующий материал между внутренним баком и корпусом
Система безопасной эксплуатации Security Project: Защита от избыточного давления воды и протечек , защита от перегрева.
Белоснежное покрытие корпуса водонагревателя, устойчивое к царапинам и ржавчине
Техническое обслуживание без отключения от системы водоснабжения благодаря специальной конструкции крышек
ПРЕИМУЩЕСТВА
Серия STELLA
NEW
Плоские накопительные накопительные водонагреватели / Серия STELLA Inox

## Slide 29
Модель | RWH-ST30-FS | RWH-ST50-FS | RWH-ST80-FS | RWH-ST100-FS
Объём бака, л | 30 | 50 | 80 | 100
Параметры электропитания, В/Гц | 220-240~/50 | 220-240~/50 | 220-240~/50 | 220-240~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Номинальная сила тока, А | 10 | 10 | 10 | 10
Класс влагозащиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4
Класс электрозащиты | I | I | I | I
Вес нетто, кг | 10,1 | 14,5 | 19,4 | 22,3
Вес брутто, кг | 11,3 | 15,9 | 21,3 | 24,4
Размеры прибора, мм | 635*435*250 | 970*435*250 | 890*555*335 | 1075*555*335
Размеры упаковки, мм | 690*505*290 | 1020*505*290 | 950x625x370 | 1135*625*370
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
30л
50л
80л
100
Плоские накопительные накопительные водонагреватели / Серия STELLA Inox
2,0 кВт

## Slide 30
ПЛОСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С РЕЗЕРВУАРОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Серия GEMMA Inox

## Slide 31
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | RWH-GI30-FS | RWH-GI50-FS | RWH-GI80-FS | RWH-GI100-FS
Объём бака, л | 30 | 50 | 80 | 100
Параметры электропитания, В/Гц | 220-230~/50 | 220-230~/50 | 220-230~/50 | 220-230~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Номинальная сила тока, А | 8,3-9,1 | 8,3-9,1 | 8,3-9,1 | 8,3-9,1
Класс влагозащиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4
Класс электрозащиты | I | I | I | I
Вес нетто, кг | 9 | 13 | 14,4 | 19,4
Вес брутто, кг | 10,7 | 15,1 | 17,2 | 22,3
Размеры прибора, мм | 587х440х235 | 944х440х235 | 816х312х550 | 1066х312х550
Размеры упаковки, мм | 635х290х485 | 975х290х485 | 870х360х615 | 1125х360х615
30л
50л
80л
100
Плоские накопительные накопительные водонагреватели / Серия GEMMA Inox
2,0 кВт

## Slide 32
Внутренний бак и все компоненты выполнены из высококачественной нержавеющей стали Goliath
Медный нагревательный элемент
мощностью 2 кВт быстро нагревает воду и прослужит действительно долго
Защита от теплопотерь. Надежный пенополиуретановый термоизолирующий материал между внутренним баком и корпусом
ПРЕИМУЩЕСТВА
Плоские накопительные накопительные водонагреватели / Серия GEMMA Inox

## Slide 33
ПЛОСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Серия SUPREMO Inox
NEW
RWH-SI30-FS
RWH-SI50-FS
RWH-SI80-FS
RWH-SI100-FS

## Slide 34
Авторский дизайн от ведущих итальянских дизайн-бюро
LED-дисплей
Три ступени регулировки мощности
LED-индикация режима мощности - Питания, режима нагрева и включения в сеть
Многофункциональное DIGITAL-управление
Безграничные возможности.
Легкое управление.
Стиль.

## Slide 35
Внутренний бак и все компоненты выполнены из высококачественной нержавеющей стали Goliath
DIGITAL-управление и LED-дисплей
Интеллектуальная панель управления. Таймер, индикация нагрева, работы, температуры воды в баке, режим ночного нагрева, индикация текущего времени
2-х ступенчатый медный нагревательный элемент ROYAL Cu+ гарантируют равномерный нагрев воды и оптимальное энергопотребление
“Скрытая” установка крышек
Металлический корпус и технология “скрытой” установки крышек
ПРЕИМУЩЕСТВА
Плоские накопительные накопительные водонагреватели / Серия SUPREMO Inox
LED

## Slide 36
Металлический корпус и технология “скрытой” установки крышек
Незавальцованные крышки конкурента
SUPREMO Inox
STELLA Inox
DIAMANTE Inox
Плоские накопительные накопительные водонагреватели / Серия SUPREMO Inox

## Slide 37
ПРЕИМУЩЕСТВА
Надежная защита от теплопотерь. Пенополиуретановый термоизолирующий материал равномерно без пустот распределен между корпусом и внутренним баком
Система безопасной эксплуатации Security Project. Защита от избыточного давления воды и протечек, перегрева. Высокий класс влагозащиты IPX4, электронное
УЗО в комплекте
3 режима мощности в зависимости от предпочтений пользователя — мягкий, средний и интенсивный
Заботливый режим iLike для установки наиболее комфортной температуры нагрева воды (55 градусов)
с соблюдением оптимальных параметров по энергопотреблению
LED-дисплей для контроля над уровнем нагрева воды. Белое свечение
Пульт ДУ в комплекте
Техническое обслуживание без отключения от системы водоснабжения благодаря специальной конструкции крышек
Серия SUPREMO Inox
Плоские накопительные накопительные водонагреватели / Серия SUPREMO Inox

## Slide 38
Пульт ДУ в комплекте
В комплект водонагревателей ROYAL Clima SUPREMO входит пульт ДУ
Плоские накопительные накопительные водонагреватели / Серия SUPREMO Inox

## Slide 39
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | RWH-SI30-FS | RWH-SI50-FS | RWH-SI80-FS | RWH-SI100-FS
Объём бака, л | 30 | 50 | 80 | 100
Параметры электропитания, В/Гц | 220-230~/50 | 220-230~/50 | 220-230~/50 | 220-230~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2000/1300/700 | 2000/1300/700 | 2000/1300/700 | 2000/1300/700
Номинальная сила тока, А | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4
Класс влагозащиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4
Класс электрозащиты | I | I | I | I
Вес нетто, кг | 10.1 | 14.2 | 20.9 | 22.7
Вес брутто, кг | 11.4 | 15.8 | 23.0 | 25.2
Размеры прибора, мм | 550*435*238 | 855*435*238 | 991*493*270 | 1190*493*270
Размеры упаковки, мм | 635*490*300 | 930*490*300 | 1090*555*335 | 1285*555*335
NEW
30л
50л
80л
100
Плоские накопительные накопительные водонагреватели / Серия SUPREMO Inox
2,0/1,3/0,7 кВт

## Slide 40
ПЛОСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С РЕЗЕРВУАРОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Серия DIAMANTE Inox
RWH-DIC30-FS
RWH-DIC50-FS
RWH-DIC80-FS
RWH-DIC100-FS

## Slide 41
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | RWH-DIC30-FS | RWH-DIC50-FS | RWH-DIC50-FS | RWH-DIC50-FS
Объём бака, л | 30 | 50 | 80 | 100
Параметры электропитания, В/Гц | 220-230~/50 | 220-230~/50 | 220-230~/50 | 220-230~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2000/1200/800 | 2000/1200/800 | 2000/1200/800 | 2000/1200/800
Номинальная сила тока, А | 8,3 | 8,3 | 9,1 | 9,1
Класс влагозащиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4
Класс электрозащиты | I | I | I | I
Вес нетто, кг | 10.1 | 13,67 | 18,43 | 22,98
Вес брутто, кг | 10.7 | 14,87 | 20,91 | 25,31
Размеры прибора, мм | 563х433х250 | 848х433х250 | 957х493х283 | 1177х493х283
Размеры упаковки, мм | 675х485х307 | 960х485х307 | 1080х548х348 | 1300х548х348
30л
50л
80л
100
Плоские накопительные накопительные водонагреватели / Серия DIAMANTE Inox
2,0/1,2/0,8 кВт

## Slide 42
Авторский дизайн от ведущих итальянских дизайн-бюро
Белый LED-дисплей
Три ступени регулировки мощности
LED-индикация режима мощности - Питания, режима нагрева и включения в сеть
Эксклюзивная панель управления Black Diamond c LED-дисплеем
и трехступенчатой регулировкой мощности

## Slide 43
Внутренний бак и все компоненты выполнены из высококачественной нержавеющей стали Goliath 1,2 mm
Эксклюзивная панель Black Diamond — авторский дизайн ведущих дизайн-бюро Европы
2-х ступенчатый медный нагревательный элемент ROYAL Cu+ гарантируют равномерный нагрев воды и оптимальное энергопотребление
Завальцованные крышки
Металический корпус и завальцованные крышки
ПРЕИМУЩЕСТВА
Плоские накопительные накопительные водонагреватели / Серия DIAMANTE Inox

## Slide 44
ПРЕИМУЩЕСТВА
Надежная защита от теплопотерь. Пенополиуретановый термоизолирующий материал равномерно без пустот распределен между корпусом
и внутренним баком
Система безопасной эксплуатации Security Project. Защита от избыточного давления воды и протечек, перегрева. Высокий класс влагозащиты IPX4, УЗО в комплекте
3 режима мощности в зависимости от предпочтений пользователя — мягкий, средний и интенсивный
Заботливый режим iLike для установки наиболее комфортной температуры нагрева воды (55 градусов)
с соблюдением оптимальных параметров по энергопотреблению
LED-дисплей для контроля над уровнем нагрева воды. Белое свечение
Жемчужное эмалевое покрытие бака, устойчивое
к царапинам и ржавчине.
Плоские накопительные накопительные водонагреватели / Серия DIAMANTE Inox
LED

## Slide 45
ROYAL Clima в России
Продается в России с 2004 года!
Более 0,5 млн проданных приборов!
За 15 лет успешного развития на российском рынке климатическое оборудование ROYAL Clima завоевало доверие более полумиллиона потребителей и стало великолепным образцом качества и дизайна.

## Slide 46
ИННОВАЦИОННЫЕ
РАЗРАБОТКИ
ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ
СОТРУДНИЧЕСТВО
С ВЕДУЩИМИ
КОМПАНИЯМИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
ИТАЛЬЯНСКИЙ
ДИЗАЙН
Итальянская компания Clima Technologi, srl
фокусируется на новейших разработках
в области систем кондиционирования
всех типов, вентиляции, увлажнения,
осушения и обогрева. Благодаря
передовым инженерным решениям
и строгой многоступенчатой системе
контроля качества создается оборудо-
вание, которое полностью соответствует
всем международным стандартам по максимально привлекательным ценам.
Философия бренда

## Slide 47
Поддержка продаж
15 лет потребители имеют возможность создавать комфорт в своих домах, квартирах, офисах, любых пространствах с помощью профессиональной климатической техники ROYAL Clima
4 – 7 марта ROYAL CLIMA на выставке МИР КЛИМАТА 2019 в ЭКСПОЦЕНТРЕ в павильоне 2, зал №1, на большом ярком стенде 2А3 представит новинки 2019 года.
В 2019 году ROYAL Clima отмечает юбилей

## Slide 48
Мы стремимся сделать партнерские отношения взаимовыгодными, понятными и удобными, потому в 2019 году ROYAL Clima подготовил специальные мероприятия и предложения для новых и действующих партнеров:
АКЦИИ
И ПРОМО
ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
СЕМИНАРЫ
И ВЕБИНАРЫ
ЛУЧШИЕ
ЦЕНЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ТЕСТ-ДРАЙВЫ
ОБОРУДОВАНИЯ
МАСШТАБНАЯ РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ
СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
НОВЫЕ РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
СОВМЕСТНЫЕ
РЕКЛАМНЫЕ ПРОЕКТЫ
Поддержка продаж

## Slide 49
ROYAL PROMO
Компенсация до 75% затрат на рекламу ROYAL Clima в 2019 году.
Рекламные материалы, промо стойки, сувенирная продукция
Поддержка продаж

## Slide 50
ROYAL PROMO
Компенсация до 75% затрат на рекламу ROYAL Clima в 2019 году.
Совместные маркетинговые активности
Наружная реклама, на общественном и грузовом транспорте
- баннеры,
- реклама на общественном транспорте,
- реклама на грузовом транспорте
Конференции и семинары
- семинары
- конференции
- индивидуальные обучения
Реклама в интернете
- Баннеры на популярных сайтах
- Контекстная и третированная реклама
- Реклама и продвижение в социальных сетях
Поддержка продаж

## Slide 51
ROYAL SPECHIAL DAY
Специальный день оборудования ROYAL Clima во время 5-ти дневной конференции в Турции
ROYAL VIP TOUR
Поощрительная поездка для лучших партнеров по итогам сезона 2019 года
Поддержка продаж

## Slide 52
МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА
ROYAL Clima 2019

## Slide 53
Контроль качества продукции
Качество продукции один из важных параметров для бренда ROYAL Clima.
Вся выпускаемая продукция проходит строгий контроль на предмет качества и соответствия стандартам.
Инспектора ROYAL Clima внимательно следят за производством продукции непосредственно в ходе сборки, это помогает исключить возникновение брака.
Вся продукция ROYAL Clima отвечает международным и российским требованиям.
ROYAL CLIMA QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ RQMS

## Slide 54
Старший инспектор
Дмитрий Трухин
Инженерно-инспекционная группа
Все оборудование ROYAL Clima поставляемое в Россию проверяется группой русских инженеров, инспектирующих все заводы и производство на соответствие международным и российским стандартам качества.
Контроль качества продукции
«Наши инженеры предъявляют и самостоятельно контролируют одинаковые жесткие требования к качеству оборудования ROYAL Clima, производимого для российского рынка.
Сотрудничая с ведущими производственными площадками Китая мы имеем согласованные со всеми «Единые Стандарты Качества», которые строже внутренних требований собственных ОТК заводов».

## Slide 55
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ДИСТРИБУЦИЯ

## Slide 56
Оборудование ROYAL Clima эксклюзивно дистрибьютируется в странах Единого Таможенного Союза компанией «Бриз-Климатические системы».
Компания «Бриз Климатические системы» – это компания ориентированная на работу с профессионалами климатического рынка, компания с 25-ти летней историей, ТОП-3 российского рынка по поставкам систем кондиционирования.
Это гарантирует стабильность, взвешенную и обдуманную дистрибьюторскую политику, высокий уровень заработка для партнеров.
Разработчиком и оператором бренда является компания Clima Technologi, srl. Вся продукция производится при непосредственном участии и полном контроле данной компании.
Это гарантирует всегда актуальные разработки в области дизайна и европейские стандарты качества всей продукции.
Эксклюзивная дистрибуция

## Slide 57
Наши инструменты, чем мы лучше:
Классические и эксклюзивные решения
Эксклюзивный дизайн панелей управления, наличие LED дисплея даже у «самой экономичной серии»
Наличие всех необходимых опций
Широкий модельный ряд от круглых до плоских баков, от эмали до нержавейки.
Расширенная гарантия на бак и электрические компоненты
Полная проверка продукции на заводе
Отличное оформление блоков и упаковки
Отличная рекламная поддержка: генеральные каталоги, листовки
Обновление фирменного стиля
Единый выдержанный стиль оформления всего модельного ряда
Дополнительные продукты под этим же брендом, в других сегментах
Водонагревательное оборудование

## Slide 58
РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ
на течь внутреннего бака
65 месяцев*
на электрические элементы
30 месяцев**
Преимущества
*при условии прохождения регулярного технического обслуживания.
Безусловная гарантия – 40 мес.
** при условии прохождения регулярного технического обслуживания.
Безусловная гарантия – 20 мес.

## Slide 59
Водонагревательное оборудование
На внутреннюю поверхность резервуара водонагревателей ROYAL Clima эмаль наносится электростатическим напылением, при этом заряженные частицы порошка равномерно распределяются по поверхности.
Это позволяет минимизировать разницу толщины слоя в верхней и нижней части резервуара и не допустить образование воздушных прослоек и ржавчины.
СУХОЙ СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ЭМАЛИ

## Slide 60
Равномерное распределение высококачественного термоизолирующего материала между корпусом и внутренними резервуарами гарантирует минимальные теплопотери. Вода дольше остается горячей.
Cнижается потребление электроэнергии
ЭКОНОМИЯ
Водонагревательное оборудование

## Slide 61
Все накопительные водонагреватели ROYAL Clima идут в комплекте с необходимым набором аксессуаров для правильной установки.
В комплекте: предохранительный клапан, капиллярная трубка*, анкерные болты и кронштейны для крепления.
*Кроме серии OLA
МАКСИМАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Водонагреватели ROYAL Clima поставляются
в комплекте с необходимыми для монтажа анкерными болтами*, предохранительным клапаном и капиллярной трубкой*
Водонагревательное оборудование

## Slide 62
Информативный рекламный стикер на каждом баке
Водонагревательное оборудование

## Slide 63
Быстро получить всю главную информацию о продукте
Главные преимущества и характеристики на лицевой стороне
Узнать о преимуществах с
помощью смартфона
QR код на коробке
Детально ознакомиться и сделать правильный выбор
Перечень всех преимуществ
В помощь складу
Контрастная маркировка и EAN штрих-код на каждой коробке
Информативная упаковка
Водонагревательное оборудование

## Slide 64
ИЗЫСКАННЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН
Традиции и современность в уточненном дизайне каждого прибора ROYAL Clima
MAMMA MIA!

## Slide 65
Спасибо за внимание!